Настройка цифровых каналов на телевизорах торговой марки Samsung*

1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы у подавляющего числа моделей Samsung, нажмите кнопку  «Menu» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Канал» (значок Спутниковая антенна). Во вкладке «Антенна» укажите тип подключения «Кабель». Перейдите во вкладку «Страна» и укажите параметр «Другое». Телевизор запросит pin-код, если Вы не меняли его, то видите 0000

2. В зависимости от модели найдите пункт «Кабельные параметры поиска». Он может быть в разделе «Канал», или появиться при входе в пункт «Автонастройка», в разделе «Канал»

3. Укажите:

Частота начала:          274000 KHz

Частота окончания:   426000 KHz

Скорость передачи:      6750 KS/s

Модуляция:                    256 QAM

А потом вернитесь назад, нажав «Возврат»

4. Зайдите в «Автонастройку»

Источник сигнала: Кабель,

Тип каналов выбираете на свое усмотрение,

можно найти только цифровые каналы,

либо цифровые+аналоговые

5. В появившемся меню выберите тип поиска «Сеть»

Нажмите «Поиск».

Теперь вы можете в полной мере насладиться возможностями вашего телевизора, просматривая каналы высокой четкости. Приятного просмотра и ярких эмоций!